|  | ДОС-2П-2100..3200 Станок форматно-раскроечный универсальный Предназначен для раскроя и распиловки ламинированого ДСП толщиной до 40 мм независимо от характера ламината (деревянный шпон, пластмасса, пластиковые пропитки и т.д.), а так же раскроя и распиловки древесины. |
| --- | --- |

Основные технические характеристики

| Станок | 2П-2100 | 2П-2500 | 2П-2800 | 2П-3200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина реза (мм) Глубина пропила (мм): пила Ø 400 Ø 300 Ширина отреза вправо (мм) Мощность: Основной э.д. (квт) Подпил (квт) Число оборотов (1/мин.): Осн. пила Подпил Диаметры (мм): Основной пилы Подрезной пилы Напряжение питания (В) Частота (Гц) Диаметры вытяжных патрубков Габариты: длина ширина высота рабочая длина Масса (кг) до Производительность (м/мин.) | 2100 120 80 1000 3; 4 0,75 6000 8000 300 (315) 120 (125) 380 50 120/35 2300 3000 1000 5000 550 до 15 | 2550 120 80 1000 3; 4 0,75 6000 8000 300 (315) 120 (125) 380 50 120/35 2500 3000 1000 5200 600 до 15 | 2850 120 80 1000 3; 4 0,75 6000 8000 300 (315) 120 (125) 380 50 120/35 2800 3200 1000 5300 650 до 15 | 3250 120 80 1000 3; 4 0,75 6000 8000 300 (315) 120 (125) 380 50 120/35 3300 3500 1000 6500 700 до 15 |

| Особенностями станков являются: - однорамный силовой агрегат с раздельными электродвигателями; - жесткая стальная направляющая и регулируемая ролико-эксцентриковая каретка обладающие высокой износостойкостью и возможностью регулировки в процессе эксплуатации; - возможность установки второй телескопической опоры; - может быть снабжен специальным фрезерным устройством для фрезерования кромок. |  |
| --- | --- |